# IT 1 T

### Tisztelt   Vásárlónk !

Örömmel üdvözöljük abból az alkalomból, hogy megvásárolta termékünket. Ön jól döntött.

Több éves kutató fejlesztő munkával fejlesztettük ki ezt a csúcs tudású készüléket, mely jó néhány paraméterében egyedülálló, messze megelőzve a versenytársakat. A nagy teljesítményű, legkorszerűbb mikroprocesszor és a hozzá kapcsolódó egyedülálló szoftver lehetővé teszi – szakszerű helykiválasztás és felszerelés esetén – hogy a készülék ára a fűtési - költség megtakarításból néhány hónap alatt megtérüljön.

Műszaki adatok:

(	Kettős szigetelés

(	Névleges feszültség:   230 V  AC

(	Max. kapcsolt áram:	 2  (2)  A  AC

(	Biztosító betét:	  2  AN

(	Érzékenység:	0,2 (C

(A be- és a kikapcsolás közti hőfok különbség)

(	Pontosság:	0,1 (C

(A felszerelési hely erősen befolyásolja a pontosságot, de a készülék nagy előnye, hogy a felszerelés után, kivárva az egy óra hőkiegyenlítődést, a hőmérője könnyedén szoftverből az adott helyhez kalibrálható. Mi gyárilag közepes értékre állítjuk a hőmérőt.)

- Áramellátás: a saját belső tápegységéből, hálózatról

- Áramszünet elleni védelem: teljesen védett

(A program és az összes adat nemfelejtő memóriában van, az óra folyamatos működéséről egy feltöltött kondenzátor legalább 12 órán keresztül gondoskodik.)

- Bekötés: három vagy négy vezetékes rendszerben. Hagyományos kazánoknál, szivattyúknál ahol a kapcsolt fázis végzi a vezérlést, három vezeték ér szükséges a bekötéshez ( N( nulla; L( fázis; 
2 kapcsolt fázis). Elektronikus kazánoknál ahol a vezérlést független relékontaktus végzi, négy vezeték ér szükséges a bekötéshez. Ekkor a gyárilag behelyezett   (  3 - 4  hidat távolítsák el  (N( nulla; L( fázis; 2 és 3 független záró relékontaktus). Klímaberendezések vezérlésénél is távolítsák el a (  3 - 4  hidat (N(nulla; L( fázis; a 3 és 1 független nyitó relékontaktus vezérli a klímaberendezést).

A telefon vonal bekötése. A készülék alján jobb oldalon levő  13 furaton keresztül vezessék be a szabványos telefon csatlakozóval ellátott telefon vezetékeket. Egyet amelyik a telefon készülékkel van összekötve, egyet amelyik a telefon vonallal van összekötve. A kialakított telefon csatlakozó aljzatokba csatlakoztassák a vezetékeket. A készülék csatlakoztatható mind hagyományos mind ISDN telefon vonalhoz.

Nagyon fontos: A készüléknek a teljes fűtési idény alatt FOLYAMATOSAN áram alatt kell lennie!

- Bekötővezeték: max 1,5 mm2 keresztmetszetű, kizárólag réz. Max. blankolási hossz 6 mm. Többszálas vezetéket kizárólag érvéghüvellyel ellátva szabad csatlakoztatni.

A készülék felszerelése.

A helyes működés alapfeltétele a felszerelési hely jó megválasztása. Lehetőleg abba a helyiségbe szereljék, ahol a legtöbbet tartózkodnak. Belső falra, 1,2 – 1,6 m magasra, távol minden hőforrástól (radiátor, TV, hűtőgép, stb.) helyezzék el. Ne legyen kitéve közvetlen napsugárzásnak és huzatnak.

59 mm

- A készülék bal oldalán levő nyílásba csavarhúzót helyezve finoman pattintsák le a készülék fedelét.

- Jelöljék fel az ábra szerint a falra a furatok helyét.
(Falidobozra szerelés esetén, csak a jobboldali furatot kell fúrni, a baloldali csavart a doboz felső csavarhelyére kell becsavarni.)

- Fúrják fel a csavar helyet vagy helyeket    5-ös fúróval.

- Helyezzék a mellékelt tiplit vagy tipliket a furatokba, majd a szintén mellékelt csavarokat hajtsák be kb. ¾ részig.

- Akasszák fel a készüléket a csavarokra, majd finoman húzzák meg a csavarokat.

- Kössék be a vezetékeket, helyezzék vissza a készülék fedelét.

FIGYELEM !  A készülék felszerelése és áram alá helyezése után kb. 1 óra szükséges a hőkiegyenlítődéshez és a helyes működéshez.

A szoftver és a készülék kezelése.

A hagyományos programozható készülékek legnagyobb hátránya, hogy a hosszú felfűtési szakasz és a nagy hiszterézis miatt nagy a hőmérséklet túllendülés a kikapcsolás után, ami jelentős veszteséget okoz. Ebben a készülékben egy olyan szoftver van, amely megméri az adott helyiség fűtési meredekségét és alkalmazkodik hozzá. A felfűtési szakaszban megfelelő időben kikapcsolja a fűtést, hogy elkerüljük a hőmérséklet túllendülését. Ezt az állapotot, amikor felfűtési szak van, de éppen nincs fűtés, a képernyőn egy F betű jelöli. Amikor a készülék üzemben van, a kijelzőn futófényszerűen jelennek meg az adatok folyamatosan:

T

E

P  F

## Csüt. 20:01,    Most 20,1 (C  K      21,0 (C

nap    óra  perc    mért hőmérséklet            a beállított hőmérséklet

P, ha programban van

K, ha kézi vezérlésben van

E, ha  a következő hőmérséklet változtatás pontig kivettük a  programból, ideiglenes hőmérséklet átállítás

T, ha a telefonon kapott parancs szerinti hőmérsékletre szabályoz.

F, ha felfűtési szakasz van, de pillanatnyilag nincs fűtés

, ha fűtés van;  üres, ha nincs fűtés

Minden öt képernyő fordulat után, a futófény megáll, ekkor mér a készülék, ilyenkor a nyomógombok nem működnek.

A nyomógombok.

C  (  megnyomásával a program visszaáll a legelejére, legyen az bármely menüpontban, az addig beütött lépéseket elfelejti a szoftver. Ekkor a futófény megáll, mér a készülék. Amíg a futófény áll, a nyomógombok nem működnek.

OK ( ezzel a gombbal lehet az egyes menüpontokba belépni, illetve értékeket rögzíteni.

(  (  ezzel a gombbal lehet az adott változó értékét növelni, illetve egy adott menü szinten belül a menüpontokban lépkedni.

(  (  ezzel a gombbal lehet az adott változó értékét csökkenteni, (nem mindegyiket) illetve ha az alap-rogramba, a ( Hőm (   hőmérséklet állítás menüpontba, vagy a telefon titkos kód beállítás menüpontba akarunk belépni, akkor ezt először folyamatosan nyomva kell tartani, majd csak utána nyomják meg az OK gombot.

1.1	 A kézi üzem beállítása:

OK (Kézi / Aut);   OK (Kézi  ki);    ( (Kézi  be);

villog

OK ( (C :  20.0 ); a (illetve a (gombbal állítsa be a kívánt értéket, majd OK ( a futófényben megjelenik a K)

1.2	 A program üzem visszaállítása (Ezzel tudjuk megszüntetni mind a K jelű kézi beállítást, mind a T jelű telefon beállítást, mind az E jelű ideiglenes hőmérséklet átállítást):

OK (Kézi / Aut);   OK (Kézi / Ki);  OK ( a futófényben megjelenik P). Vagy tartsa folyamatosan nyomva az

OK gombot

- Programozás:

OK (Kézi / Aut );  ( (Program) ;   OK (Hétk.nap);  A ( gombbal választható még a szombat és az ünnep.

villog	villog	villog

| OK ( 0 0 OO 18.0 ) ; |  | OK ( 00 OO 1 8.0 ) ; |  | OK ( 0 0 OO 18.0 ) ; |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A ( gombbal az érték átállítása nélkül átnéz-hető a gépben levő program |  | A ( és (gombbal beállít-ható a hőmérséklet |  | A ( gombbal léptethető az idő. Ha az időt léptetjük a jobb oldalon látható hőmérsékletet rögzíti. A hőmérséklet az előző lépésben beállított lesz |

| ( ( hétk. nap ) ; |  | ( ( ünnep ) ; |  | OK ( 0 0 OO 18.0 ) ; stb. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A (gombbal másik nap választható pl. ünnep |  |  |  |  |

A programozásból a C gomb megnyomásával lehet kilépni. Ha bizonyos ideig nem nyomunk gombot, magától is kilép a programozásból a szoftver.

Fontos!

A programozás menüpont idő- hőmérséklet almenüpontjában az adatok mindaddig nem változnak meg, amíg nem nyomjuk meg az OK gombot, vagyis a kurzor bal oldalon villog. Ebben az esetben a   ( nyomogatásával végignézhetjük, hogy milyen adatok vannak a programban anélkül, hogy az adatokat megváltoztatnánk. Az OK gomb megnyomása után a kurzor átmegy a jobb oldalra, és ettől kezdve, az összes idő- hőmérséklet párt megjegyzi a szoftver! Az OK gomb ismételt megnyomásával a kurzor újból átmegy a bal oldalra és itt lehet az időpontokat állítani. Vigyázat a jobb oldalon látható hőmérsékletet rendeli az adott időpontokhoz. Az OK gomb újboli megnyomásával ismét a hőmérséklet állítható, stb.

- Óra állítás:   		villog 	villog 	villog

OK (Kézi / Aut );   ( (Program) ;   ( (óra) ;   OK ( 0 0 : 00) ;  ( ( 1 0 : 00) ;  OK ( 1 0 : 00) ;

villog                    villog

( ( 1 1 : 00) ; OK ( 11 : 0 0) ;

villog

( ( 11 : 1 0) ; OK ( 11 : 1 0) ;  ( ( 11 : 1 1) ; OK ( Hétfő) ; ( ( Kedd) ; OK

FIGYELEM: Az óra állításakor az összes lépésen végig kell menni, mert csak így állítja be a szoftver az órát.

- Alapprogram:

A gépben van egy alapprogram, melyet vissza lehet hívni, ha a programozást elrontottuk. Figyelem, ilyenkor amit beírtunk eddig program pontokat, kitörli a gép!

Az alapprogram visszahívása:

OK (Kézi / Aut );   ( (Program) ;   ( (óra) ;   ( ( Alap Prg.) ; ( OK ( Alap Prg.)

Az alapprogram:

| Ünnep | 0 00 | – | 7 00 | 18 | (C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 00 | – | 22 00 | 21 | (C |
|  | 22 00 | – | 0 00 | 18 | (C |
| Szombat | 0 00 | – | 7 00 | 18 | (C |
|  | 7 00 | – | 22 00 | 21 | (C |
|  | 22 00 | – | 0 00 | 18 | (C |
| Hétköznap | 0 00 | – | 5 00 | 18 | (C |
|  | 5 00 | – | 8 00 | 20 | (C |
|  | 8 00 | – | 15 00 | 18 | (C |
|  | 15 00 | – | 22 00 | 21 | (C |
|  | 22 00 | – | 0 00 | 18 | (C |

  - A képernyő kezelés módjának megválasztása:

Az alapprogram menüpontba lépjenek be a ( folyamatos megnyomása nélkül, majd a  ( meg-nyomásával válasszák ki a forgatásos vagy lapozó képernyő kezelést. A kiválasztást az OK gomb megnyomásával rögzítsék.

- A hőmérő kalibrálása:

A hőmérséklet mérés függ a helyi viszonyoktól (pl. milyen falra szerelték: beton, tégla vagy gipszkarton). Mi gyárilag egy közepes értéket állítunk be, de ettől el lehet térni + és – irányba egyaránt. A kívánt eltérés mértékét a következőképpen lehet beállítani.

villog

OK (Kézi / Aut );   ( (Program) ;   ( (óra) ;   ( ( Alap Prg.) ; ( (( Hőm () ;   ( OK (  (C : 00.0) ; OK

- A telefon üzem beállítása

  - A csengetés szám (hogy hanyadik csengetésre "vegye fel" a termosztát a kagylót) beállítása:

villog

OK (Kézi / Aut );  ( (Program) ;  ( (óra) ;   ( ( Alap Prg.) ;  ( (( Hőm () ;  ( (Telefon) ;  OK (Cs.Sz:   ) ; OK

A  ( vagy ( gombbal

állítsák be a kívánt értéket

  - A titkos kód beállítása:

A titkos kódot gyárilag 33-ra állítjuk, a saját érdekében minden esetben javasoljuk a megváltoztatását.

villog

OK (Kézi / Aut );  ( (Program) ;  ( (óra) ;   ( ( Alap Prg.) ;  ( (( Hőm () ;  ( (Telefon) ; ( OK (Kod:   3) ;

A beállított számjegy villog

OK ( Kod:      ) ; OK

Ezzel a termosztátot beállították.

- Az ideiglenes hőmérsékletállítás (E) menüpont használata:

Váratlan esemény közbejötte esetén mód van a programban levő hőmérsékleti értéktől való gyors eltérésre. Az eltérés csak a programban levő következő hőmérséklet-változtatási pontig marad érvényben.

villog

( vagy ( (  (C :  2 0.0)

A termosztát telefonról történő vezérlése:

Hívja fel azt a telefonszámot, amelyik vonalra a termosztát rá van kötve. A beállított csengetés-szám után a termosztát "felveszi a kagylót" és egy hosszú búgó jellel jelzi, hogy üzemkész, és várja a titkos kódot. A kétjegyű titkos kódot billentyűzze be a "tone" üzemmódú hívó telefonon. A helyes kódot két hosszú búgó hanggal nyugtázza, és várja a kívánt hőmérséklet értéket. (Téves kód beadása után három rövid búgó hanggal figyelmeztet. Négyszeri téves kód beadása után bontja a vonalat.) A beállítható hőmérséklet  07  és 32   között lehet. A helyes hőmérséklet beállítást három hosszú búgó hanggal nyugtázza. A téves hőmérsékletadatokra három rövid búgó hanggal figyelmeztet. A telefonon történő beállítást a termosztát a képernyőn egy  "T" betűvel jelöli. A telefonon beállított hőmérsékletet mindaddig tartja, még vagy telefonon keresztül egy újabb utasítást nem kap, vagy az 1.2 pontban leírtak alapján kézzel vissza nem kapcsoljuk a programba. Telefonon keresztül is adhatunk egy olyan parancsot a termosztátnak, hogy térjen vissza a programba. Ez úgy történik, hogy a hőmérséklet értékek megadása helyett kétszer  ( ( ( ) nyomjuk meg a  ( gombot a hívó telefonon.

A szobahőmérséklet lekérdezése telefonon keresztül. A lekérdezés ugyanúgy indul, mint a vezérlés. A beállított csengetés szám után a készülék "felveszi a kagylót", egy hosszú búgó hangot követően tárcsázza a kétjegyű titkos kódot, melyet két hosszú búgó hanggal nyugtáz. Ezt követően ha megnyomja a ( billentyűt a készülék lekérdezéses állapotba lép át ( ha nem nyomja meg a  ( -t, akkor a vezérlés menüben marad, és várja a kétjegyű hőmérséklet értéket, stb.) és azonnal kezdjék el a lekérdezést. Nyomják meg sorban egymás után a telefonon a  0; 1; 2; 3 gombokat, mindaddig, amíg a készülék búgó hanggal nem jelzi, hogy eltalálta a hőmérséklet első számjegyét. Pl. 0-t megnyom (   csend;  1-t megnyom (   csend;    2-t megnyom (   búgás; ez azt jelenti, hogy a hőmérséklet első jegye 2; ekkor a  3-at már nem kell megnyomni, hanem kezdjék el a második számjegy lekérdezését. Ismét nyomják meg sorban egymás után a  0; 1; 2; … 9 billentyűket mindaddig, amíg ismét búgó hang nem jelzi, hogy eltalálta a második számjegyet. Pl. 0-t megnyom (   csend;  1-t megnyom (   csend;    2-t megnyom (   búgás; ez azt jelenti, hogy a második számjegy 2; vagyis a szobában a hőmérséklet 22 (C.  A készülék bontja a vonalat.

FIGYELEM  FAGYVESZÉLY!  A (  megnyomása után, ha a készülék három rövid búgó hangot ad, akkor fagyveszély valószínű (7 (C alatt lehet a hőmérséklet). Fagyveszélyre figyelmeztet az is, ha váratlan nagy hőmérsékletet jelez a készülék (pl. 6 – 8 (C-t vártunk és 31 (C-t jelez). A jelenség magyarázata a ciklusos hőmérséklet mérés.

Minden jót kívánunk tisztelettel:

BERYL  Kft.  Székesfehérvár

Dr. Varga Imre

ügyvezető

# Text boxes

28 mm

30 mm

 5 furatok

a falban

Itt jönnek ki a vezetékek a falból

Mérés

Futófény áll

A termosztát üzemel, futófény megy

Kézi / Aut

Program

Óra

### Alap prg.

( Hőm (

Tízes órák beállítása

Egyes órák beállítása

Tízes percek beállítása

Egyes percek beállítása

Visszatért az alapprogram

Folyamato-san nyomva tartani, majd az OK

Folyamato-san nyomva tartani, majd az OK

A  ( vagy  ( gomb- bal állítsák be a kívánt eltérést

A hét napjainak  beállítása

28 mm

Telefon

Alap prg. visszaáll.

Csengetés szám

Titkos kód

Képernyő kezelés módja

Ebbe az irányba a  (  gombbal mehetünk

OK

Folyamato-san nyomva tartani, majd OK

A   ( vagy ( gombbal állít-sák be az első számjegyet

A   ( vagy ( gombbal állítsák be a második számjegyet

A   ( vagy ( gombbal állítsák be a kívánt értéket, majd  OK  vagy hagyja magára a termosztátot

60-as doboz a falban

Telefon